## Slide 1
基于Wi-Fi直连的文件传输应用程序
常瑞恒 洪韫妍 洪逸宁 毛威超

## Slide 2
概述
项目介绍、相关工作及基本原理
安卓端实现、组连与群发
PC端实现
测试与评估

## Slide 3
文件传输？
社交软件：微信、QQ、Telegram
    需要多端登录，耗时且不便
专用软件：SendAnywhere, Portal, Resilio
    需要网络连接
移动存储设备：U盘、USB数据线
    携带额外硬件
蓝牙
    速度慢、距离短

## Slide 4
Wi-Fi直连
也称Wi-Fi P2P，无需无线接入点即可进行通信
普通Wi-Fi通信
Wi-Fi直连通信

## Slide 5
无线Ad-hoc网络？
Wi-Fi直连 ≠无线Ad-hoc网络
Wi-Fi直连只适用单跳通信
Wi-Fi直连速度更快，检测也连接设备更方便

## Slide 6
Wi-Fi直连工作流程
扫描设备
功能筛选
基于WPS实现连接
    PIN码模式取决于硬件，容易成为安全短板
通信采用WPA2加密
    KRACK攻击影响有限

## Slide 7
Wi-Fi直连产品
Roku3遥控器
部分HP打印机
三星Galaxy S2
仍只是理论标准
HP DeskJet 3755
Galaxy S2
Roku3遥控器

## Slide 8
相似应用程序
WiFi Shoot
    免费版对单个文件大小、传输文件数量和传输速度都进行了限制
WiFi Direct File Transfer
    只提供安卓版
    最后更新2012年，API版本变化
SuperBeam
    安卓端免费，PC端付费
    大量广告
    Google Play
WiFi Shoot
SuperBeam

## Slide 9
安卓机之间P2P连接和传输实现
基于WiFi 直连群发的组连架构
安卓机间群发的组连基础功能实现
WiFi 直连安卓端

## Slide 10
安卓机P2P实现
初始化设置
寻找设备
通信与收发
设备连接
初始化WifiP2pManager
Manifest权限设置
实例化IntentFilter
DiscoverPeers()
监听Peers变化
实时更新PeerList
MAC地址连接
Connect()
不需要密码输入
热点IP
Info.groupOwnerAddress.getHostAddress
Socket通信
非Owner IP
固定8888端
代码框架
代码细节

## Slide 11
安卓机P2P实现

## Slide 12
群发的组连目标
避免同一文件的一对一的重复发送
组内每个成员都可以实现群发
不需要保持时刻的连接状态
群组具有保留功能

## Slide 13
群发的组连架构
一个设备选择其他设备，组建 group，保存group的所有设备信息。
在首轮组建中，主设备对每一个选中的设备进行 connect，从而获得对应设备的IP地址，并向其广播group的所有信息。
群组中有设备需要群发文件时，对组内设备一一连接，并同时发送文件。
设备之间连接后，若在一定时间内无操作，则断开设备间的连接。
某一设备要退出群组时，和组内的各个设备连接，告知列表的更新变化。并且自己的group列表中移除该 group。
当整个组中仅剩唯一设备时，该设备也自动移除了这个group

## Slide 14
群发的组连实现
可以群连群发、查看群组信息、并删除组
伪并行连接、伪并行发送
连接存在明显的延迟、文件传输比较同步

## Slide 15
PC端设备声明
不同设备之间握手，建立socket连接
文件传输
WiFi 直连PC端

## Slide 16
PC端实现框架
UWP（Universal Windows Platform）+ C#
可移植性：一份代码可以运行在一切装有win10系统的PC，平板电脑，windows phone
性能强：启动迅速，耗电低，占用内存小

## Slide 17
PC端UI界面

## Slide 18
PC端握手
(1) Advertiser设备调用底层硬件，建立AP。
(2) Connector设备查找到该设备，连接该设备。
(3) Connector与Advertiser之间进行socket连接。
(4) Connector向Advertiser发送字符串，指定session ID，Advertiser返回字符串，连接建立。

## Slide 19
PC端握手

## Slide 20
PC端文件传输
发送：将文件转成比特流，利用Windows.Networking.Sockets.StreamSocket类进行传输
接收：对固定端口进行侦听
通过Wifi Direct建立起来的socket连接和其他文件p2p连接的不同点

## Slide 21
传输速率测试
596MB视频传输所用时间为：146.45s 传输速率为：4.07MB/s
249MB视频传输所用时间为：72.61s 传输速率为：3.43MB/s
500MB随机比特流传输所用时间为：150.29s 传输速率为：3.33MB/s
100MB随机比特流传输所用时间为：30.84s 传输速率为：3.24MB/s

## Slide 22
传输距离测试
最远传输直线距离：280M
传输楼层：2层

## Slide 23
THANKS